RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO DE ELCAD

- CREAR PROYECTO:

- Archivo>Crear Proyecto>Con MODELO(significa copiando las propiedades de otro proyecto)

    - Proyecto Origen : DEMO.pro

    - Proyecto destino: Nombre.pro

- ABRIR/GUARDAR PROYECTO:

- ABRIR PROYECTO:  Archivo>Abrir Proyecto

- GUARDAR PROYECTO: después de dibujar el plano pulsar en Archivo>Guardar Plano

NOTA: los proyectos se crean y se guardan en el siguiente directorio:

C:\Archivos de programa\aucotec\elcad.70\DAT\PROJECTS.70

- DIBUJAR

En primer lugar, sobre la carpeta “planos” del proyecto creado, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar nuevo>plano. A continuación se enumeran una serie de normas para dibujar los esquemas eléctricos:

- El esquema de fuerza se dibuja siempre en la parte izquierda del plano y el esquema de mando en la parte derecha.

- En el esquema de fuerza en primer lugar se representa la línea trifásica, con sus correspondientes potenciales en los extremos. A continuación se dibujan los magnetotérmicos, seguidos de los contactores (sin bobinas, sólo los contactos principales), relés térmicos y por último el motor.

- En la parte superior del esquema de fuerza debe figurar el texto “ESQUEMA DE FUERZA”.

- El esquema de mando se dibuja con una fase en la parte superior y la otra en la parte inferior con sus correspondientes protecciones (magnetotérmicos) monofasicas.

- A continuación se dibujan todos los contactos, líneas de tensión y las bobinas de los contactores.

- Las bobinas que se representan en los esquemas de mando van acompañadas de sus correspondientes contactos, pero éstos no llevan conexión eléctrica.

- Los contactos de las bobinas deben quedar por debajo de la línea de fase inferior. Para mover dichos contactos y colocarlos en el lugar apropiado pulsar el icono mover>parte de símbolo, seleccionar los contactos y desplazarlos.

- Los contactos de las bobinas se utilizan para localizarlos en el plano. Por tanto, junto a cada contacto debe figurar las coordenadas (número de columna  y letra de fila) del lugar donde se encuentran situados, tanto los contactos de fuerza, como los contactos de mando.

- Para definir los contactos de las bobinas, seleccionarlos,  pulsar el botón derecho del ratón y selecciona editar>conexiones, y aparecen todos los contactos para poder identificarlos.

- Los pulsadores, interruptores, finales de carrera, contactos temporizados, etc., se seleccionan en primer lugar el tipo de contacto, es decir, NA o NC, y a continuación se selecciona el tipo de accionamiento (manual, pulsador, tirador, rotativo, final de carrera, temporizado, etc.).

- Los contactos auxiliares, a diferencia de los anteriores, se seleccionan desde la librería de los contactores, y solo hay que definir si es NA o NC.

- En la parte superior del esquema de mando debe figurar el texto “ESQUEMA DE MANDO”.

- El siguiente paso es identificar o poner nombre a los elementos dibujados. Para ello se selecciona el elemento (aparece de color rojo), seleccionar editar>componente> nombre de componente. Todos los elementos deben quedar perfectamente definidos.

- Por último hay que rellenar el cajetín del dibujo, para ello seleccionar el menú Edición>Cajetín>Editar.

- Es recomendable guardar los planos cada cierto tiempo para evitar que se pierda el trabajo realizado, en caso de fallo del PC o corte de suministro eléctrico.

- A modo de ejemplo de incluye en la última pagina de este manual un esquema completo de un esquema eléctrico.

- TRANSFERIR PROYECTO AL PEN DRIVE

Para transferir el proyecto al Pen drive hay que copiar el proyecto Nombre.pro, que se encuentra en la ruta especificada en el apartado número  3, dentro de la unidad donde aparece el Pen Drive.

- TRANSFERIR PROYECTO DESDE EL PEN DRIVE AL PC

Para poder trabajar con un proyecto guardado en el Pen Drive es necesario que dicho proyecto se encuentre almacenado en la carpeta PROJECTS.70 de Elcad. Para pasar el proyecto a esa carpeta, basta con copiar el proyecto Nombre.pro que hay almacenado en el Pen Drive y pegarlo en la siguiente dirección:

C:\Archivos de programa\aucotec\elcad.70\DAT\PROJECTS.70

- GUARDAR PLANO

Una vez dibujado el plano es necesario guardarlo como archivo pdf para poder imprimirlo con una impresora normal (tamaño A4). El procedimiento es el siguiente:

- Con el ratón sobre el nombre del plano, pulsado el botón derecho, seleccionar “guardar como…”.

- A continuación aparece una nueva ventana en la que hay que especificar dónde desea guardar el proyecto ( seleccionar el pen drive)

- Donde pone Nombre, poner el nombre del plano (por ejemplo Practica1).

- Donde pone Tipo, seleccionar la opción “ Archivo PDF-Acrobat”.

- Pulsar guardar.

- IMPRIMIR PLANO

Para imprimir los planos es necesario tener instalado en el PC el programa Acrobat Reader (lector de archivos pdf ). Este software se puede descargar desde la página www.adobe.com, o www.softonic.com. El procedimiento para imprimir es el siguiente:

- Una vez instalado basta con hacer doble clic sobre el archivo del plano, y éste se abrirá con Acrobat Reader.

- A continuación hay que configurar la impresora para que imprima en formato horizontal. Para ello ir a Archivo/Configurar impresión/Orientación,  seleccionar Horizontal.

- Pulsar Archivo/Imprimir.

- CODIGOS DE SIMBOLOS

A continuación se muestra un resumen de los símbolos más empleados y sus códigos de localización:

- Potencial de alimentación derecho ( extremo del hilo de alimentación): CD_POT_B2L.

- Potencial de alimentación izquierdo: CD_POT_B2R.

- Magnetotérmico trifásico: CD_F_I3.

- Diferencial trifásico: CD_F_FI3.

- Fusible 3 polos : CD_F_F3.

- Contactos principales del motor: CD_K_MNO3.

- Relé térmico: CD_F_IO3.

- Motor trifásico c.a. : CD_M_3*

- Motor trifásico estrella-triangulo: CD_M_3*SD.

- Magnetotérmico monofásico(1 polo): CD_F_I1.

- Diferencial 2 polos: CD_F_FI2.

- Fusible 1 polo : CD_F_F1.

- Contacto auxiliar NC del relé térmico : CD_F_OINC.

- Pulsador de paro: contacto NC: CD_S_01 más el accionamiento pulsador: CD_S_SMO3.

- Pulsador de marcha: contacto NO: CD_S_10 más el accionamiento pulsador: CD_S_SMO3.

- Contacto auxiliar NO: CD_K_ANO.

- Contacto auxiliar NC: CD_K_ANC.

- Contacto Final de Carrera NO: CD_S_10 más el accionamiento CD_S_SM21.

- Contacto Final de Carrera NC: CD_S_01 más el accionamiento CD_S_SM21.

- Contacto temporizado NO: CD_K_D1NO.

- Contacto temporizado NC: CD_K_D1NC.

- Bobina de contactor 1NO,1NC: CD_K_3011.

- Bobiba de contactor 2NO,2NC: CD_K_3022.

- Bobina con temporizador: CD_K_D10011.

- Lámpara de señalización 220v: CD_H_IL01

- DESIGNACION DE LOS CONDUCTORES:

En las instalaciones eléctricas, para distinguir unos conductores de otros se utilizan distintos colores, letras y a veces números:

Colores para los conductores de C.A. trifásica:

- 1ª fase: negro

- 2ª fase: marrón

- 3ª fase: gris

- Neutro: azul

- Tierra: amarillo-verde.

En C.A. los conductores se nombran : L1, L2 y L3 para las fases y N ó 0 para en Neutro.

En los bobinados de máquinas eléctricas a las fases de entrada se les llama , U, V, W, y a las salidas se les denomina X, Y, Z.

- REFERENCIA DE LOS BORNES DE CONEXIÓN DE LOS APARATOS.

- Bornes de los contactos principales del motor 1-2, 3-4, 5-6, o también L1-T1, L2-T2, L3-T3.

- Contactos auxiliares: llevan 2 cifras, la 1ª cifra indica el orden del los contactos en el contactor y la 2ª indica el tipo de contacto , 1-2 NC., y 3-4, NO. Por tanto , el contacto 13-14 será el 1º contacto NO, 21-22 será el 2º contacto NC, 31-32 será el 3º contacto NC, y 43-44 será el 4º contacto NO.

- Contactos temporizados: 55-56 (NC) y 67-68 (NO), para contactos con retardo a la desconexión, y 65-66 (NC), 57-58 (NO), para contactos con retardo a la conexión.

- Relé térmico: 95-96 (NC), 97-98 (NO).

- Finales de carrera: 13-14 (NO), 21-22 (NC).